BASINA VE KAMUOYUNA

Eskişehir deki köy yerleşim yerlerinin içmesularının kimyasal yönden takiplerinin  yapılmadığı izlenimini edinen Şubemiz, kendi imkanlarıyla köy içmesularının kalitelerine yönelik çalışma başlatmıştır. Çalışmamızın ilk adımını Seydisuyu çayı çevresinde yer alan köylerin içmesuları oluşturmaktadır.

Seydisuyu çayının menbaa bölgesinde bor yataklarının olması ve bor türevleri üreten bir sanayi tesisinin bulunması nedeniyle araştırmamız yalnız bor ve arsenik parametresinin araştırılması ile sınırlı tutulmuştur. Seydisuyu çayı akış güzergahında yer alan Yazıdere köyü, Çukurağıl köyü, Yeşilyurt köyü ve Mesudiye köylerinin içmesuyu şebekesinden alınan su numuneleri; Türk Akreditasyon Kurumu Belgesine sahip bir laboratuvara gönderilerek analizler yaptırılmıştır. Analiz sonuçlarında Bor ve Arsenik miktarı, yürürlükteki “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen maksimum değerlerin çok üstünde çıkmıştır.

Mevcut “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” te bor için  maksimum değer 1 mg/lt.( miligram/litre)dir. Arsenik için maksimum değer 10μg/lt.(Mikrogram/ litre) dir. Bu sınır değerlere karşın köylerin içmesularındaki analiz sonuçları ise şu şekildedir.

Suyun adı	      Bor miktarı                       Arsenik miktarı

Yazıdere köyü şebeke suyu                   2.334 mg/lt.                           20,1 μg/lt

Çukurağıl köyü şebeke suyu                  3,152 mg/lt                            17,3 μg/lt

Yeşilyurt köyü şebeke suyu                   1,072 mg/lt                            26,9 μg/lt

Mesudiye köyü şebeke suyu                  0,132 mg/lt                            12,5 μg/lt

Bu değerler ile mevcut içmesuyu yönetmeliğindeki sınır değerler karşılaştırıldığında şöyle bir sonuç ortaya çıkmaktadır:

Yazıdere köyü şebeke suyundaki bor miktarı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen maksimum değerden %130 fazladır. Arsenik değeri ise maksimum değerden %100 fazladır. Çukurağıl köyü şebeke suyundaki bor miktarı maksimum değerden %200 fazladır. Arsenik miktarı yönetmelikteki maksimum değerden % 70 fazladır.  Yeşilyurt köyü şebeke suyundaki bor miktarı,  yönetmeliğin maksimum değerinden % 7 fazladır. Arsenik değeri maksimum değerden yaklaşık %160 fazladır. Mesudiye köyü şebeke suyundaki bor miktarı içmesuyu standartları içerisinde kalmaktadır. Arsenik miktarı ise içmesuyu için kabul edilen maksimum değerden %20 fazladır.

Eldeki bu analiz sonuçlarının,  “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki yönetmelik” te belirtilen sınır değerlerin üzerinde olması nedeniyle Yazıdere, Çukurağıl, Yeşilyurt ve Mesudiye köylerinin şebeke suları içilmez durumdadır. Bu sular bu özellikleri nedeniyle köyde yaşayan insanların sağlığını tehdit etmektedir.

Söz konusu dört köyün içmesuyu, sondaj kuyularından yani yeraltısuyundan karşılanmaktadır. Yeraltısuyunun kalitesini etkileyen bor ve arseniğin bir kısmı formasyondan yani o bölgedeki toprak ve kayanın bünyesinde yer almaktadır. Ancak asıl kirlilik, bor ve arsenik içeriği yüksek olan Seydisuyu çayının yeraltısuyunu beslemesinden kaynaklanmaktadır.

Günümüzde Seydisuyu çayını besleyen kollar üzerinde Çatören ve Kunduzlar barajları bulunmaktadır. Bu barajlardan dereye verilen su ile bu iki suyun birleştiği bölgede ( Paçal su)  alınan su numunelerinin bor ve arsenik analizleri yaptırılmıştır. Analiz sonuçlarında yüksek miktarda bor ve arsenik çıkmıştır. Analiz sonuçları şu şekildedir.

Suyun adı	                                  Bor miktarı              Arsenik miktarı

Çatören barajı mansab bölgesi                                           3,340  mg/lt                   7,20 μg/lt

Kunduzlar barajı mansap bölgesi                                      1,911 mg/lt	                    27,0 μg/lt

İki baraj suyunun birleşim bölgesi mansabı ( Paçal su )   3.03 mg/lt                       24,1 μg/lt

Bu analiz sonuçlarındaki bor ve arsenik miktarlarına bakıldığında yeraltısuyundaki asıl kirliliğin kaynağının Seydisuyu çayı olduğu açıkça görülmektedir. Seydisuyu çayını besleyen Çatören Barajı ile Kunduzlar Barajındaki Bor ve arsenik kirliğinin kaynağı ise DSİ nin Kırka Yöresi Bor Kirliliği araştırmasına göre Etibank Kırka İşletmesinde maden çıkarma işlemi nedeniyle açılan yataklarda yağışlar nedeniyle akışa geçen bor içeriği yüksek yüzey suları ile daha önceki yıllarda açılmış ancak terk edilmiş yataklardan çıkarılan bor içeriği yüksek pasaların yağışlarla yıkanması ve bu suların derelerden akışa geçerek barajlarda birikmesinden kaynaklanmaktır. Bu faktörlerin yanı sıra geçmiş yıllarda bor tesisindeki işletme hataları nedeniyle bor konsantrasyonu yüksek suların barajlara akması nedeniyle de baraj gölündeki bor kirliliği artmıştır. Yine DSİ araştırmasında geçmiş yıllarda Kırka Boraks Tesislerinin atık su göletindeki pasaların toplanarak göletin alt kısımlarına bırakıldığı belirtilmektedir. Bu pasaların yağışlarla yıkanarak barajlara taşınması da geçmiş yıllardaki bor ve arsenik kirliliğini arttıran nedenler arasında yer almaktadır.

Bu sayılan faktörlerin etkisi ile kirlenen Çatören ve Kunduzlar barajlarından sulamaya ve  Seydisuyu çayına verilen suyun, yeraltısuyunu beslemesi nedeniyle yeraltısuyundaki bor ve arsenik miktarı artmaktadır. Seydisuyundaki bor ve arsenik konsantrasyonunun yüksek miktarlarda seyretmesi halinde önümüzdeki yıllarda yeraltısuyundaki bor ve arsenik kirliliği daha da artacak ve bu kirlilik daha geniş bir alana yayılacaktır.

İlgili kuruluşlarca vakit geçirilmeden Seydisuyu çayı güzergahı boyunca yer alan dört köyün  içmesuyu sondaj kuyularının kapatılması, içilebilecek kalitede su alınacak alanlara yeni sondaj kuyuları açılması, bunun mümkün olmaması halinde ise mevcut sondaj kuyularından çekilen  suların  arıtılması yoluna gidilmelidir.  Ayrıca ilgili kuruluşlarca Seydisuyu çayındaki  bor ve arsenik kirliği için detay çalışmalar yapılarak, gerekli önlemler alınmalıdır.

05/12/2011

TMMOB

Jeoloji Mühendisleri Odası

Eskişehir Şube Başkanı

Hüseyin GÜL