ZEMİN ETÜDÜ ÇALIŞTAYI

SONUÇ BİLDİRGESİ

Zemin etüdü, bir mühendislik projesinin yapılacağı alanda mevcut jeolojik koşulların belirlenmesi ve tasarıma esas mühendislik parametrelerin sunulması amacıyla yapılan, arazi, laboratuvar ve büro çalışmaları şeklinde yürütülen hassas, zaman alıcı ve titiz yer bilimsel çalışmalar bütünüdür. Bu çalışmalar ile mühendislik projesinin uygulanacağı yere ait zemin veya kaya tabakalarının jeolojik özelliklerinin Jeoteknik parametrelerle birlikte ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bunun için zemin/kaya tabakalarına ait kalınlık, fiziksel ve mekanik özellikler, yeraltı suyu durumu ve sismik parametreler belirlenir. Olası zemin problemleri önceden tespit edilerek proje öncesi gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.

Bina ve bina türü yapıların projelendirme safhasında gerekli olan zemin ve temel etütlerinin uygun ve standart bir metotla yapılabilmesini sağlamak amacı ile T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 28.06.1993 tarih ve B09.0.YFK.0.00.00.00-6-5/373 sayılı genelgeyi, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ise 18.08.2005 tarihli Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatını yayımlamıştır. Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün yayınladığı formatta yapı türleri ve yer aldıkları ortam koşullarına göre bazı sınıflamalar yapılmış ve Kategori 1, 2 ve 3 türleri tanımlanmıştır. Bu genelgelerin yanı sıra Türk Standartları Enstitüsü ’de zemin incelemelerinin esaslarını ve özellikle de sahada ve laboratuvarda uygulanan testler, örnek alımı ve değerlendirme yöntemlerini ayrıntılı biçimde açıklamıştır. Ancak, çeşitli nedenlerden dolayı bu formatların uygulanmasında, özellikle veri toplama aşamasında, ilçe belediyeleri ve kamu kurumları tarafından istenen Jeolojik ve Jeofizik yöntem ve testlerin sayısındaki farklılıklar, teknik açıdan yetersiz veri toplanmasına neden olduğu gibi, kişiye göre değişen uygulamalar yüzünden de haksız rekabetin oluşmasına neden olmaktadır.

Bu kapsamda, zemin ve temel etüdü uygulamalarının İstanbul ilçe belediye sınırları içerisinde teori ve standartlar uygun olarak belirli bir kalitede yapılması, raporlanması ve bu raporların İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB), İlçe belediyeler ve diğer kamu kurumlarında aynı standartlarda incelenip değerlendirilmesini mümkün kılmak amacıyla TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin işbirliğinde Zemin Etüdü Çalıştayı düzenlenmiştir. 16 Aralık 2015 tarihinde Şişli Belediyesi Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Çalıştaya İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB), büyükşehir belediyesine bağlı 39 ilçe belediyesi, İller Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, özel sektör, İTÜ ve İ.Ü ‘den konusunda uzman çok sayıda Jeoloji mühendisi, Jeofizik mühendisi ve akademisyen katılmıştır.

Çalıştay kapsamında aşağıdaki dört konu ele alınmıştır. Bunlar:

- Jeoteknik Zemin Etüdü Amaçlı Sondaj Çalışmaları ve Arazi ve Laboratuvar Deneyleri Belirleme Kıstasları

- Jeoteknik Zemin Etüdü Amaçlı Jeofizik Çalışmalar,

- Zemin Etüdü Raporlarında Jeoteknik Çalışmalar ve

- Tarihi Yapılar ve Kentsel Dönüşüm Çalışmalarında Mühendislik Jeolojisi ve Jeofizik Çalışmalar

Bu konular dört ayrı masada, dört ayrı oturum şeklinde detaylı olarak ele alınıp, tartışılmıştır. Yapılan değerlendirmeler ortaya koymuştur ki zemin etüdü çalışmalarında kalite problemine neden olan faktörler çok farklı / çok çeşitlidir. Ancak nedenlerin geneli sorgulandığında, sorunların bir kısmının teknik bilgi eksikliğinden kaynaklandığı, bir kısmının ise mesleki etik ilkeler ve çalışma ahlakına uymamakla ilgili olduğu görülmektedir.

Yapılan değerlendirmelere göre zemin ve temel etüdü raporlarında meydana gelen olumsuzlukların başlıca nedenleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

- Yapılan arazi çalışmalarının yetersizliği (sondajların yetersiz derinliklerde bırakılması veya gereksiz derinliklere kadar ilerletilmesi),

- Teknik bilgi eksiklikleri,

- Teorik verilerin uygun olmayan yer ve koşullar için kullanılması,

- İşin düşük fiyatla alınmasına bağlı teknik yetersizlikler,

- Arazi uygulamalarındaki yanlış örneklemeler ve hatalı laboratuvar çalışmaları

- Zemin etüt raporlarının gereksiz konu başlıkları ve bilgiler ile şişirilmesi

Çalıştay sırasında ele alınan konu başlıkları kapsamında Zemin Etüdü raporlarında uygun standardizasyonun sağlanabilmesi için asgaride aşağıdaki şartların yerine getirilmesi görüşü ortaya çıkmıştır. Buna göre:

- Zemin Etütlerinde sondaj sayısının, taban alanı, derinliği ve bina yüksekliği düşük olan projelerde parsel büyüklüğüne göre değil inşaat taban alanı büyüklüğüne göre belirlenmesi; diğer büyük projelerde ise projenin çevreye etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla mutlaka bina oturumu dışında da sondaj yapılması,

- Sondaj sayısının minimum 2 adet olması,

- Sondaj derinliğinin zeminde en az 20 m, ayrışmış kayalarda (zayıf  kayalarda) en az 15 m ve kayalarda en az 10 m  olması,

- Parselin bulunduğu alana ve yerleşime uygunluk durumuna göre her 2 adet sondaj için en az 1 adet jeofizik çalışma yapılması,

- Tarihi yapıların restorasyon ve güçlendirilmesine dayalı zemin etütlerde yapıya zarar vermeyecek ölçüde parsel büyüklüğü dikkate alınarak en az 1 adet sondaj ya da en az 2 adet gözlem çukuru açılması,

- Tarihi yapılarda yapılacak olan sondajın derinliğinin en az 15 m olması ve zemin etütlerinde en az 1 adet sismik ölçü alınması,

- İstanbul- ilçe belediyeleri sınırları içinde yapılacak jeoloji ve yerleşime uygunluk haritalarını, İBB tarafından her iki yaka için hazırlanmış olan “Mikrobölgeleme çalışmaları temelinde” parsel bazından hazırlamasına ve gerekli sondaj derinliği, sayısı ve sismik çalışma adedi ve türlerini yukarıdaki ilk 4 maddede belirlenen esaslara göre saptanması,

- Arazi ve Laboratuvar deneylerinde eğitici çalışmaların Meslek Odaları tarafından düzenlenmesi,

- Bakanlık ve diğer kurumlar tarafından yayınlanan genelgelerde belirtilen arazi deneylerinin mutlaka yapılması yanı sıra, başta SPT, Presiyometre ve kohezyonlu yumuşak kil tabakalarında kuyu içi veyn testi öncelikli olmak üzere,  zemin koşullarının uygun olması halinde CPT deneylerinin de arazide yerli yerinde / in-situ gerçekleştirilmesi,

- Zemin etüt çalışmalarında yapılması gereken laboratuvar deneylerinin, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan standartlara göre, mümkünse akredite laboratuvarlarda yaptırılması,

- Yukarıda 10 maddede belirtilen kuralların yerine getirilmesi her şeyden önce can ve mal güvenliği açısından bir zorunluluktur. Bu zorunluluk geçmişte ve günümüzde, konut alanları, karayolları, köprüler, yer altı yapıları, vb. büyük mühendislik yapıları için uygulanmaktadır. Ancak tek ve küçük yapılarda bu metinlere uyulması koşulu aranmadığı görülmektedir. Tek ve küçük yapılarda da bu metinlere uyulması koşulu aranması,

gerektiği üzerinde görüş birliğine varılmıştır.

Söz konusu çalıştay sonrasında yapılan değerlendirmelerle; zemin etütlerinde standart uygulama sağlamak amacıyla, hizmet verenler ve denetleyenler açısından önemli bir başvuru metni olacak bir Zemin Etüdü El Kitabı’nın hazırlanması gerektiği görüşüne varılmıştır.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Istanbul Şubesi olarak geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de bilim ve emekle ürettiklerini umut ve inatla toplumla paylaşmaya devam edecektir.

Saygılarımızla

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu